Результаты наблюдений 2006 – 2007 г.г. за способами применения механизированных технологий выполнения штукатурных работ сухими смесями в различных регионах РФ. Сравнительные оценки объемов работ, цены кв. м., трудозатрат и др. экономических показателей с привязкой к смесям.

Как известно правильная постановка задачи - это 90%  ее решения. Для того чтобы быть лидером в конкурентной гонке развивающегося рынка - необходимо обладать наиболее эффективным продуктом, товаром и т. д. А знание критериев эффективности продукта позволит маркетологам  создать наиболее успешную систему его реализации.

Эффективность того или иного материала в конечном итоге определяет рынок. Пока мы спорим о тех или иных физико-химических свойствах материалов разных производителей, рынок на практике выявит наиболее эффективные из них и отразит это в стоимости конечного продукта. В настоящий момент именно стоимость конечного продукта является показателем эффективности применяемых материалов. В условиях не достаточно профессионального рынка труда, объемы реализации и потребления разных материалов определяются не их эффективностью, а умением торговать, манипулировать и т. д.  Именно поэтому цена кв. м штукатурки, установившаяся в том или ином регионе с применением тестируемой сухой смеси, является показателем ее эффективности.  Чем ниже цена кв. м, тем выше эффективность применяемого материала.

Это очевидно, ведь, входя на рынок отделочных работ со своим материалом, производитель не может изменять по своему желанию ежемесячный доход штукатуров, требования к качеству конечного результата, установленные СНИП цены кв. м штукатурки или рыночные стоимости кв. м жилья и др., он может менять только свойства своего материала. Значит, в нашем уравнении всего одна переменная величина, и именно она влияет на конечную стоимость кв. м штукатурки. Но если, работая данным материалом, мы получили самую низкую стоимость кв. м штукатурки и при этом не снизили доходов штукатуров, сохранили качество и выдержали сроки, то, очевидно, мы вправе назвать этот материал наиболее эффективным.

В действительности рынок штукатурных ССС, предназначенных для механизированного способа применения, очень динамично развивается как в сторону качества материалов, так и в сторону увеличения числа производителей и марок. Для того чтобы понять, насколько отличаются  различные материалы с точки зрения их эффективности применения, мы провели анализ наиболее устоявшихся региональных рынков применения механизированных штукатурных технологий на предмет средней стоимости 1 кв. м внутренних штукатурных работ.

| Описание изучаемого региона | Средняя статистическая стоимость 1 кв. м штукатурки на объектах массового жилищного строительства |
| --- | --- |
| Ростов и Ростовская область | от 215 руб./кв. м до 230 руб./кв. м |
| Новосибирск и Новосибирская область | от 220 руб./кв. м до 250 руб./кв. м |
| Тюмень и Тюменская область | от 220 руб./кв. м до 280 руб./кв. м |
| Омск и Омская область | от 235 руб./кв. м до 260 руб./кв. м |
| Ставрополь и Ставропольский край | от 240 руб./кв. м до 280 руб./кв. м |
| Москва и Московская область | от 250 руб./кв. м до 300 руб./кв. м |
| Татарстан | от 260 руб./кв. м до 330 руб./кв. м |
| Пермь и Пермская область | от 250 руб./кв. м до 280 руб./кв. м |
| Башкирия | от 250 руб./кв. м до 280 руб./кв. м |
| Краснодарский край | от 270 руб./кв. м до 350 руб./кв. м |
| Екатеринбург и Свердловская область | от 270 руб./кв. м до 310 руб./кв. м |
| Санкт-Петербург | от 280 руб./кв. м до 330 руб./кв. м |
| Саратов и Саратовская область | от 320 руб./кв. м до 450 руб./кв. м |

Как видно, разброс стоимостей кв. м штукатурки значителен, от 215 руб./кв. м до 450 руб./кв.м. Такая ситуация на строительном рынке РФ заставляет задуматься, чем же обусловлена такая разница в величинах?

Первое, что приходит в голову, так это то, что в разных регионах платят по-разному. Мы проанализировали и этот тезис.

| Описание изучаемого региона | Средняя статистическая стоимость 1 кв. м штукатурки на объектах массового жилищного строительства | Среднемесячный доход штукатура в указанном регионе |
| --- | --- | --- |
| Ростов и Ростовская область | от 215 до 230 руб./кв. м | 15 000 руб. – 25 000 руб. |
| Новосибирск и Новосибирская область | от 220 до 250 руб./кв. м | 15 000 руб. – 25 000 руб. |
| Тюмень и Тюменская область | от 220 до 280 руб./кв. м | 15 000 руб. – 25 000 руб. |
| Омск и Омская область | от 235 до 260 руб./кв. м | 12 000 руб. - 20 руб. |
| Ставрополь и Ставропольский край | от 240 до 280 руб./кв. м | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Москва и Московская область | от 250 до 300 руб./кв. м | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Татарстан | от 260 до 330 руб./кв. м | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Пермь и Пермская область | от 250 до 280 руб./кв. м | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Башкирия | от 250 до 280 руб./кв. м | 12 000 руб. – 20 000 руб. |
| Краснодарский край | от 270 до 350 руб./кв. м | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Екатеринбург и Свердловская область | от 280 до 310 руб./кв. м | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Санкт-Петербург | от 280 до 330 руб./кв. м | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Саратов и Саратовская область | от 320 до 450 руб./кв. м | 10 000 руб. – 20 000 руб. |

Как видно, в среднем заработки штукатуров в различных регионах РФ мало чем отличаются друг от друга и уж точно не являются причиной высоких или низких стоимостей кв. м штукатурки.

Расценки на традиционную штукатурку, выполняемую готовыми сложными известковыми растворами, во всех регионах РФ практически идентичны и рассчитываются на основе существующих с советских времен норм, что так же не могло исторически повлиять на разницу в ценах. Значит все-таки все дело в применяемых материалах?

Какие же свойства штукатурных ССС определяют эффективность их применения?

Величина затрат материала ССС на кв. м штукатурки, определяемая его ценой и расходом. Анализу этих параметров ССС различных производителей мы посвятили уже более 2-х лет, начиная с первого семинара, проведенного в г. Екатеринбурге. Сейчас тестирование смесей на расход с использованием ровных поверхностей из гипсокартона и направляющих реек стали почти нормой среди строительных организаций, применяющих механизированную технологию ССС для выполнения штукатурных работ. Но до сих пор никто не проанализировал, как стоимость кв. м штукатурки зависит от величины затрат материала той или иной марки ССС, предлагаемой на строительном рынке РФ. Мы попробовали провести свой анализ.

| Компания производитель ССС | Средняя региональная стоимость упаковки 30 кг, руб. | Полученный в результате практических испытаний средний расход ССС, кг/кв.м/10 мм | Затраты материала на 1 кв. м улучшенной штукатурки |
| --- | --- | --- | --- |
| КНАУФ | 210 | 8,1 | 68 |
| ВОЛМА | 185 | 8,5 | 63 |
| СТАРАТЕЛИ | 165 | 10 | 66 |
| БЫСТСТРОЙ | 160 | 11 | 70 |
| Прикамская Гипсовая Компания | 165 | 11,7 | 77 |
| Бергауф | 165 | 11,5 | 76 |
| ПРО | 135 | 14 | 76 |

Как видно затраты, связанные с выбором того или иного материала ССС, не могут в значительной степени влиять на стоимость кв. м штукатурки. Разница в 5-10 руб. на кв. м  улучшенной штукатурки  стоимостью 265 руб./кв. м составит максимально 3-4%.

Понятием, которое кардинально влияет на стоимость кв. м штукатурки, является технологичность раствора, полученного из штукатурной ССС. Под технологичностью мы понимаем совокупность свойств растворов, определяющих производительность труда штукатуров, применяющих стандартную технику его обработки, а также обеспечивающих определенный уровень продуктивности всего процесса работ. Безусловно, трудно дать математические критерии измерения технологичности. Такими параметрами является установившаяся цена кв. м штукатурки.

Технологичность определяет такие величины затрат в кв. м, как:

- трудозатраты;

- накладные расходы.

Оба этих параметра являются производной от производительности труда квалифицированного штукатура.

| Величина трудозатрат в 1 кв. м штукатурки при ежемесячном доходе штукатура 20 000 руб./месяц. |
| --- |
| Производительность труда (кв.м/штукатур/смена) | Величина трудозатрат в 1 кв. м с учетом налогов (руб./кв. м) |
| 5 | 255 |
| 10 | 130 |
| 15 | 85 |
| 20 | 65 |
| 25 | 50 |
| 30 | 40 |
| 35 | 35 |

| Зависимость накладных расходов и затрат на содержание и управление субподрядной организацией от производительности труда штукатуров. Компания из 3-х механизированных бригад. Сумма на содержание, накладные и налоги 800 000 руб./месяц. |
| --- |
| Производительность труда (кв. м/штукатур/смена) | Величина расходов на содержание организации и налоги в 1 кв. м с учетом налогов (руб./кв. м) |
| 5 | 400 |
| 10 | 230 |
| 15 | 165 |
| 20 | 135 |
| 25 | 110 |
| 30 | 95 |
| 35 | 85 |

Если просуммировать эти величины и затраты на материал ССС, прибавить к ним 15-20% прибыли субподрядной организации, то получится следующая картина:

| Зависимость стоимости кв. м штукатурки от производительности труда |
| --- |
| Производительность труда (кв. м/штукатур/смена) | Величина расходов на содержание организации и налоги в 1 кв. м с учетом налогов |
| 5 | 785 |
| 10 | 490 |
| 15 | 380 |
| 20 | 330 |
| 25 | 290 |
| 30 | 265 |
| 35 | 250 |

Параметром, который определяет производительность труда штукатуров, и является технологичность раствора, позволяющая рабочему за его смену, используя стандартную технику, выполнять большее количество кв. м. Этот тезис очень ясно проявился на  практике применения различных смесей в разных регионах РФ. ССС, дающие растворы тяжелые (с расходом свыше 11 кг/кв.м/10 мм) и не обладающие высокой технологичностью, обрабатываются с использованием маячной технологии. Не технологичность проявляется, в первую очередь, в невозможности выравнивания поверхностей такими растворами безмаячным способом. Маячная технология резко ограничивает производительность труда до 10 кв. м/чел./смена, в исключительных случаях - до 15 кв. м/чел./смена. А это, в свою очередь, сразу определяет и ценовой диапазон применения таких материалов:  380-490 руб./кв. м. Именно поэтому мы видим нетехнологичные материалы в высоко коммерческом частном строительстве, где выравнивание происходит по маякам, а в реальности - это способ скрыть не технологичность материалов или низкую квалификацию штукатуров.

Безусловно, выполнение штукатурных работ безмаячным способом требует профессиональной подготовки штукатуров, но, в свою очередь, такая подготовка возможна исключительно при наличии технологичных материалов. Правильная техника обработки не может быть освоена и не даст нужного результата с не технологичными материалами.

Так, следующий анализ рынка штукатурных работ подтвердил наши выводы.

| Описание изучаемого региона | Средняя статистическая стоимость 1 кв. м штукатурки на объектах массового жилищного строительства | Ориентировочное процентное соотношение применяемых техник | Среднемесячный доход штукатура в указанном регионе |
| --- | --- | --- | --- |
| Ростов и Ростовская область | от 215 до 230 руб./кв.м | 70% - безмаячный | 15 000 руб. – 25 000 руб. |
| Новосибирск и Новосибирская область | от 220 до 250 руб./кв.м | 70 % безмаячный | 15 000 руб. – 25 000 руб. |
| Тюмень и Тюменская область | от 220 до 280 руб./кв.м | 60% безмаячный | 15 000 руб. – 25 000 руб. |
| Омск и Омская область | от 235 до 260 руб./кв.м | 90 % безмаячный | 12 000 руб. - 20 руб. |
| Ставрополь и Ставропольский край | от 240 до 280 руб./кв.м | 60% безмаячный | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Москва и Московская область | от 250 до 300 руб./кв.м | 40% безмаячный | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Татарстан | от 260 до 330 руб./кв.м | 40% безмаячный | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Пермь и Пермская область | от 250 до 280 руб./кв.м | 80% маячный | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Башкирия | от 250 до 280 руб./кв.м | 70% маячный | 12 000 руб. – 20 000 руб. |
| Екатеринбург и Свердловская область | от 280 до 310 руб./кв.м | 50% маячный | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Краснодарский край | от 270 до 350 руб./кв.м | 90% маячный | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Санкт-Петербург | от 280 до 330 руб./кв.м | 90% маячный | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Саратов и Саратовская область | от 320 до 450 руб./кв.м | 100% маячный | 10 000 руб. – 20 000 руб. |

Не секрет, что деятельность компании АМОТ в последние годы направлена на распространение ССС марки ВОЛМА. Наш выбор определен, в первую очередь, глубокой уверенностью, основанной на практическом применении, в высокой их технологичности и эффективности. В течение последних 3-х лет компанией были приложены большие усилия в области обучения штукатуров во всех основных регионах РФ безмаячному способу выполнения работ с использованием смесей ВОЛМА. Результаты анализа региональных рынков штукатурных работ подтверждают выводы, сделанные выше.

Применение высокотехнологичных материалов позволяет, снижая стоимость кв. м штукатурки, сохранить и даже увеличить доход и штукатуров, и субподрядных организаций.

| Описание изучаемого региона | Производители и марки ССС, занимающие в регионе основную долю штукатурных работ механизированным способом | Средняя статистическая стоимость 1 кв. м штукатурки на объектах массового жилищного строительства | Ориентировочное процентное соотношение применяемых техник | Среднемесячный доход штукатура в указанном регионе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ростов и Ростовская область | ВОЛМА | от 215 руб./кв.м до 230 руб./кв.м | 70% - безмаячный | 15 000 руб. – 25 000 руб. |
| Новосибирск и Новосибирская область | ВОЛМА | от 220 руб./кв.м до 250 руб./кв.м | 70 % безмаячный | 15 000 руб. – 25 000 руб. |
| Тюмень и Тюменская область | ВОЛМА - КНАУФ | от 220 руб./кв.м до 280 руб./кв.м | 60% безмаячный | 15 000 руб. – 25 000 руб. |
| Омск и Омская область | ВОЛМА | от 235 руб./кв.м до 260 руб./кв.м | 90 % безмаячный | 12 000 руб. - 20 руб. |
| Ставрополь и Ставропольский край | ВОЛМА – КНАУФ - ГИПСЕЛЬ | от 240 руб./кв.м до 280 руб./кв.м | 60% безмаячный | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Москва и Московская область | КНАУФ - СТАРАТЕЛИ | от 250 руб./кв.м до 300 руб./кв.м | 40% безмаячный | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Татарстан | КНАУФ - ВОЛМА | от 260 руб./кв.м до 330 руб./кв.м | 40% безмаячный | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Пермь и Пермская область | Прикамская - КНАУФ | от 250 руб./кв.м до 280 руб./кв.м | 80% маячный | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Башкирия | БЫСТСТРОЙ | от 250 руб./кв.м до 280 руб./кв.м | 70% маячный | 12 000 руб. – 20 000 руб. |
| Екатеринбург и Свердловская область | ВОЛМА – БЕРГАУФ – КНАУФ - БЫСТСТРОЙ | от 280 руб./кв.м до 310 руб./кв.м | 50% маячный | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Краснодарский край | КНАУФ – ВОЛМА - ГИПСЕЛЬ | от 270 руб./кв.м до 350 руб./кв.м | 90% маячный | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Санкт-Петербург | КНАУФ - ФОРВАРД | от 280 руб./кв.м до 330 руб./кв.м | 90% маячный | 20 000 руб. – 30 000 руб. |
| Саратов и Саратовская область | КНАУФ. | от 320 руб./кв.м до 450 руб./кв.м | 100% маячный | 10 000 руб. – 20 000 руб. |

Коммерческая привлекательность современных материалов  заключается в их эффективности, которая базируется на технологичности, определяющей производительность и продуктивность. В этом и должна состоять основная задача производителей ССС при разработке и совершенствовании своих продуктов. Только высокотехнологичные материалы способны претворить в жизнь парадигмы современного эффективного бизнеса, основанные на принципе: выиграл – выиграл.

Генеральный директор компании АМОТ Олег Борисович Межов.

P.S.  Исследования и данные, приведенные выше, являются нашим частным видением рынка ССС, основаны на проводимыми нашей компанией исследованиями в течение последних двух лет, а также на уже более чем семилетней практике обучения штукатуров в различных регионах РФ. Мы не исключаем возможности существования других мнений и данных, готовы открыто обсуждать их.